        Zał. Nr 3
Meble płycinowe

Lp.	PARAMETR/ / WARUNEK	TAK/NIE	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku
I.	Parametry techniczne
1.	Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. / Tylne ściany wykonane z płyty hdf. / Wszystkie szafki posiadają dwa własne boki . / Każdy mebel posiada możliwość samodzielnego postawienia. Wszystkie widoczne części szafek takie jak boki, skrajne moduły zabudów pozbawione widocznych łączeń w tym klejenia samoprzylepnych, nietrwałych zaślepek, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń w celu ułatwienia mycia i dezynfekcji.	TAK
2.	Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty).	TAK
3.	W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi.	TAK
4.	Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego.	TAK
5.	Półki przestawne, zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy, półki oklejone z 4 stron.	TAK
6.	Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. / Szuflady zabudów meblowych pracujące na prowadnicach z pełnym wysuwem z cichym domykaniem (nie dot. kontenerów podblatowych).	TAK
7.	Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania.	TAK
8.	Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku / Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 110°.	TAK
9.	W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe lewe i prawe.	TAK
10.	Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z HDF 3,2 mm.	TAK
11.	Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubości min. 38 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej.	TAK
12.	Blaty biurek oraz dostawek do biurek o grubości min. 36mm, z obrzeżem z tworzywa ABS lub PCV o gr. min.2 mm	TAK - podać
13.	Uchwyty meblowe C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu	TAK
II.	Pozostałe warunki
1.	Zaoferowana płyta meblowa, z której wykonane będą meble musi posiadać certyfikat spełniający normę badawczą ISO 22196 (2011) potwierdzony przez niezależne laboratorium.	TAK, załączyć