Meble na profilu aluminiowym

Lp.	PARAMETR/ / WARUNEK	TAK/NIE	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku
I.	Parametry techniczne
1.	Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiającą wykonanie zabudowy „pod wymiar”. Zewnętrzna (widoczna) część profila gładka bez żadnych załamań.	TAK
2.	Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie.	TAK
3.	Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach nie mniejszy niż 25x25 mm.	TAK
4.	W profilach typu ćwierćwałek boki min. 25 mm.	TAK
5.	Wszystkie krawędzie pionowe przednie stelaży mebli, mają być wykonane z profila typu ćwierćwałek (nie dotyczy mebli dwu lub trzy sekcyjnych w tym przypadku jedynie zewnętrzne krawędzie mebla wykonane z profila typu ćwierćwałek)	TAK
7.	Wszystkie profile aluminiowe muszą być połączone złączkami, (nie dopuszcza się łączenia profili bez złączek).	TAK
8.	Mebel musi posiadać własne wieńce (dolny i górny) pełne z profili aluminiowych połączonych złączkami.	TAK
9.	Wypełnienie szkieletu mebli – wykonane z płyty wiórowej trzy warstwowej o grubości min 18 mm obustronnie laminowanej melaminą,	TAK
10.	Półki powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wyszarpnięciem lub wypadnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy.	TAK
11.	Zamontowane półki muszą posiadać pełną regulację wysokości bez konieczności użycia narzędzi.	TAK
12.	W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi.	TAK
13.	Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń.	TAK
14.	Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte szkieletem aluminiowym zabezpieczone okleiną 1 mm lub gdy wymaga tego konstrukcja 2 mm (zewn. strona półki, szuflady, drzwi)	TAK
15.	Zawiasy w systemie CLIP TOP z cichym domykiem.	TAK
16.	Prowadnice szuflad typu SOFT CLOSE, regulacja frontu 3D, pełny wysuw. Udźwig min. 30 kg.	TAK
17.	Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu.	TAK
18.	W przypadku zastosowania szkła w frontach należy zabezpieczyć ramą aluminiową, szkło musi być bezpieczne lub hartowane.	TAK
19.	Szafki, w których wyszczególniono występowanie zamków wykonane w systemie MASTER KEY lub równoważny.	TAK
20.	Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 100 mm z możliwością poziomowania w zakresie min. 20 mm.	TAK
21.	Blaty z zabudowach medycznych o grubości min 28 mm pokryte HPL.	TAK
II.	Pozostałe warunki
1.	Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych.	TAK, załączyć
2.	Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych.	TAK, załączyć
3.	Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 13484:2016 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych.	TAK, załączyć